## Slide 1: 전산유체해석실습 보고서
10월 16일
항공기계공학과
2023010605 유수연

## Slide 2: SU2 실습 과제
Airfoil.DAT 파일을 열어 에어포일 툴즈 속의 airfoil 2822의 Dat 내용을 복사해 붙여 넣어줍니다.
datToGeo가 열리지 않았기 때문에
cmd를 켠 뒤 python과 numpy가 설치되어 있는 지 확인합니다.
설치가 완료되었다면 cmd 를 열어 다음과 같은 명령어를 입력합니다.
( 명령어 – python datTogeo.py )
- 명령어를 입력하면 airfoil.geo파일이 새로고침 되었다는 것을 확인할 수 있습니다. ( 날짜 확인 )

## Slide 3: SU2 실습 과제
gmsh 응용프로그램을 열어 file > open을 눌러 airfoil.geo 파일을 열어줍니다.
Point를 눌러 좌표를 다음과 같이 생성해줍니다.
다음과 같은 확인은 Edit script 를 누르면 확인할 수 있습니다.
좌표를 모두 입력, 또는 변경하였다면 Reload script를 눌러
새로고침을 해줍니다.

## Slide 4: SU2 실습 과제
Circle을 Y좌표의 제일 아래, 에어포일, Y좌표의 가장 위쪽 점을 눌러 생성합니다.
Line을 각 겉부분, 에어포일의 앞전과 뒷전에 맞춰 다음과 같이 생성해줍니다.

## Slide 5: SU2 실습 과제
Split Curve를 통해 에어포일의 앞전과 뒷전을 나누어줍니다.
Transfinite Curve를 눌러 전체 범위를 잘라줍니다.

## Slide 6: SU2 실습 과제
Plane Surface를 눌러 각 공간마다의 선을 눌러 격자선을 만들어 줍니다.

## Slide 7: SU2 실습 과제
선을 눌러준 뒤 Reload script를 누른 뒤 2D를 눌러주면 하단 사진과 같은 모습을 볼 수 있습니다.

## Slide 8: SU2 실습 과제
Transfinite Surface를 눌러 각 공간면을 누른 뒤 e를 눌러줍니다.
Reload script를 누른 뒤 2D를 눌러줍니다.

## Slide 9: SU2 실습 과제
Mesh>Define>Recomebine을 눌러 각 면을 눌러준 뒤
다시 Reload Script와 2D를 눌러줍니다.

## Slide 10: SU2 실습 과제
Edit script를 눌러 하단과 같이 수치와 이름을 변경해줍니다.

## Slide 11: SU2 실습 과제
Reload Script와 2D를 눌러 주면 하단의 사진과 같은 모습이 완성됩니다.

## Slide 12: SU2 실습 과제
Physical Curve를 눌러 각 겉면을 클릭해 farfield 이름을 넣어 생성해줍니다.
같은 방법으로 에어포일만을 선택한 뒤 airfoil의 이름을 넣은 뒤 생성해줍니다.
File > Export 를 눌러 파일 형식을 SU2로 지정한 뒤 저장해줍니다.

## Slide 13: SU2 실습 과제
생성된 SU2파일을 위해 turb_naca파일을 눌러
Mach_number을 변경해준 뒤
파일 이름과 airfoil, farfield 등, 내용을 수정해줍니다.
Cmd를 열어
mpiexec –n 4 SU2.exe turb_naca.cfg
를 실행해 줍니다.

## Slide 14: SU2 실습 과제
생성된 flow를 열어준 뒤
Solid Color를 Pressure로 변경해줍니다.
- 색상은 Turbo로 변경합니다.

## Slide 15: SU2 실습 과제
확대를 해주면 다음과 같은 에어포일을 볼 수 있습니다.